## Slide 1: LECȚIA 1
Aspecte legate de organizarea cursului de legislație rutieră (durată, conținut, scop, obiective, prezentă).
Noțiuni generale privind circulația pe drumurile publice:
drum public (definiție, clasificare, părți componente, elementele, geometrice ale drumului);
Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate;
Obligațiile participanților la trafic

## Slide 2: 1. Aspecte legate de organizarea cursului de legislație rutieră (durată, conținut, scop, obiective, prezentă).
Cursul de legislație rutiera are ca scop cunoașterea, înțelegerea și importanța respectării regulilor de circulație rutieră.
Sediul materiei:
OUG 195/2002 Republicată cu modificările și completările ulterioare privind circulația pe drumurile publice
HG 1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002.

## Slide 3
Participarea cursanților la cursul de legislație rutieră este obligatorie.
Durata unei ore didactice de pregătire teoretică este de 50 minute.
După fiecare oră didactică de pregătire teoretică, se va lua o pauză de 10 minute.
Durata zilnică a pregătirii teoretice programate pentru o grupă de cursanți, indiferent de numărul disciplinelor prevăzute în orar, nu poate depăși 5 ore didactice.
Pregătirea teoretică se finalizează prin promovarea unei evaluări tip grilă, în format electronic, în cadrul școlii de conducători auto.

## Slide 4
Evaluarea tip grilă, este asemănătoare cu examenul susținut de către cursanți în vederea obținerii permisului de conducere.
Pentru promovabilitate, cursantul trebuie să răspundă corect la minim 22 de întrebări din cele 26 ale chestionarului.
Fiecare întrebare are trei variante de răspuns, a, b, c. Pot fi corecte una, două sau toate trei variantele de răspuns.
Nu există întrebare fără niciun răspuns corect. Răspunsul la întrebare se consideră corect dacă se răspunde la toate variantele corecte. Nu sunt luate în considerare răspunsuri parțiale.

## Slide 5
Rezultatele obținute la evaluarea menționată se comunică individual cursanților în aceeași zi, imediat după corectarea acestora.
Cursanții au obligaţia să semneze toate documentele printate, aferente evaluării menționate pentru luarea la cunoștință a rezultatului evaluării.
Rezultatul evaluării va fi înscris în catalogul fiecărei grupe de cursanți şi în Registrul Național al Cursanților.

## Slide 6
2. Noțiuni generale privind circulația pe drumurile publice;
Drum public.
Definiție:
Orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice. Drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrare cu inscripții vizibile.

## Slide 7
Clasificarea drumurilor publice :
De interes național: - autostrăzi, drumuri expres, europene (E), drumuri naționale.
De interes local: - drumuri județene, drumuri comunale, drumuri din interiorul localităților.
De exploatare, Petroliere, Forestiere, Agricole, etc.

## Slide 8
Părțile componente ale drumului public:
Partea carosabilă.
Acostamentul.
Șanțurile sau rigolele.
Trotuarul.

## Slide 9
Elementele geometrice ale drumului:
Drum în aliniament. (este drumul în linie dreaptă).
Drum în rampă (la urcare)
Drum în pantă ( la coborâre)
Drum în curbă.
Drum cu declivități
Drum în palier.

## Slide 10
Sensul și banda de circulație.
Sensul de circulație reprezintă partea drumului public pe care toate vehiculele circulă în același sens.
De regulă, drumurile au două sensuri de circulație separate între ele de axa drumului care poate fi o linie imaginară sau materializată prin marcaj longitudinal discontinuu sau continuu, simplu sau dublu.

## Slide 11
Axa drumului
este linia care separă cele două sensuri de circulație. Axa drumului nu trebuie sa se confunde cu axa geometrică de simetrie a drumului.
Banda de circulație
este oricare subdiviziune a părții carosabile materializate sau nu prin marcaje, cu condiția să aibă o lățime suficientă care să permită circulați cu ușurință a unui șir de vehicule altele decât vehiculele pe două roți.

## Slide 12
Clasificarea benzilor de circulație
Când benzile de circulație sunt materializate, drumul public are atâtea benzi, câte s-au materializat (marcat).
Numerotarea benzilor de circulație pe fiecare sens se efectuează în ordine crescătoare de la marginea din partea dreapta a drumului către axa acestuia.
În cazul autostrăzilor, banda de urgență nu intră în numerotarea benzilor de circulație (art. 41 alin 2 din OUG).

## Slide 13
Când benzile sunt nematerializate (imaginare), un drum public oricât de lat ar fi, nu are decât două benzi în același sens (în această situație pentru termenul de bandă se mai folosește denumirea de rând), deci circulația se desfășoară pe maxim două rânduri sau două benzi imaginare.
Rândul din dreapta (1) va fi amplasat întotdeauna lângă bordura din dreapta sau acostament, iar rândul din stânga (2) va fi amplasat întotdeauna lângă axa drumului.

## Slide 14
Deplasarea vehiculelor pe drumul public.
Se face pe partea dreaptă a drumului , în sensul de circulație, cât mai aproape de marginea părții carosabile, cu respectarea semnificației semnalizării rutiere și a regulilor de circulație.
Pe drumul public cu cel mult două benzi pe sens și cu o a treia bandă pe care este amplasată linia tramvaiului lângă axa drumului, conducătorii de vehicule pot folosi această bandă, cu obligația să lase liberă calea tramvaiului, la apropierea acestuia. (art.103 din R)

## Slide 15
Pe un drum public prevăzut cu minimum 3 benzi pe sens, când conducătorii a două autovehicule circulă în aceeași direcție, dar pe benzi diferite, și intenționează să se înscrie pe banda liberă dintre ei, cel care circulă pe banda din dreapta este obligat să permită celui care vine din stânga să ocupe acea bandă. (art.106 alin.1 din R)
Pe drumul public cu mai multe benzi, conducătorii de autovehicule care circulă pe o bandă care se sfârșește, pentru a continua deplasarea pe banda din stânga trebuie să permită trecerea vehiculelor care circulă pe acea bandă. ( art.106 alin 2 din R).

## Slide 16
În situațiile în care există benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea direcției de deplasare se face prin stânga centrului imaginar al intersecției, iar dacă există un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificației acestuia (art. 110 alin 1 din R).
Schimbarea direcției de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intră într-o intersecție circulând pe același drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectuează prin stânga centrului intersecției, fără intersectarea traiectoriei acestora (art. 110 alin 2 din R).
Amenajările rutiere sau obstacolele din zona mediană a părții carosabile se ocolesc prin partea dreaptă (art. 110 alin 3 din R).

## Slide 17
Preselecția la intersecție.
Regulă:
La intersecțiile fără marcaje de delimitare a benzilor, conducătorii vehiculelor ocupă în mers, cu cel puțin 50 m înainte de intersecții următoarele poziții:
a) Rândul de lângă bordură sau acostament, cei care vor schimba direcția de mers spre dreapta.
b) Rândul de lângă axa drumului sau de lângă marcajul de separare a sensurilor, cei care vor schimba direcția de mers spre stânga.
c) Oricare dintre rânduri cei care vor să meargă înainte (art.107 alin 2 din R).

## Slide 18
Dacă în intersecţie circulă şi tramvaie, iar spațiul dintre șina din dreapta şi trotuar nu permite circulația pe două sau mai multe rânduri, toți conducătorii de vehicule, indiferent de direcția de deplasare, vor circula pe un singur rând, lăsând liber traseul tramvaiului.
În cazul în care tramvaiul este oprit într-o stație fără refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie să oprească în ordinea sosirii, în spatele acestuia, şi să își reia deplasarea numai după ce ușile tramvaiului au fost închise şi s-au asigurat că nu pun în pericol siguranța pietonilor angajați în traversarea drumului public.

## Slide 19
Dacă în apropierea unei intersecții este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obligă să se circule într-o anumită direcție, vehiculele trebuie să fie conduse numai în direcția sau direcțiile indicate.

## Slide 20
Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate.
Mijloacele de semnalizare rutieră sunt:
sistemele de semnalizare luminoasă sau sonoră;
indicatoarele;
marcajele;
alte dispozitive speciale;

## Slide 21
Ordinea de prioritate:
a) semnalele, indicațiile şi dispozițiile polițistului rutier;
b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din OUG 195/02
c) semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfășurare a circulației;
d) semnalele luminoase sau sonore;
e) indicatoarele;
f) marcajele;
g) regulile de circulaţie.

## Slide 22
Semnalele, indicațiile și dispozițiile polițistului rutier
a) brațul ridicat vertical semnifică "atenție, oprire" pentru toți participanții la trafic care se apropie, cu excepția conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiții de siguranță.
Dacă semnalul este dat într-o intersecţie, aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se află deja angajați în traversare;

## Slide 23
b) brațul sau brațele întinse orizontal semnifică "oprire" pentru toți participanții la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcția sau direcțiile intersectate de brațul sau brațele întinse. După ce a dat acest semnal, polițistul poate coborî brațul sau brațele, poziția sa însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanții la trafic care vin din față ori din spate;

## Slide 24
c) balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumină roșie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifică "oprire" pentru participanții la trafic spre care este îndreptat;
d) balansarea pe verticală a brațului, având palma orientată către sol, semnifică reducerea vitezei;
e) rotirea vioaie a brațului semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grăbirea traversării drumului de către pietoni.

## Slide 26
Polițistul care dirijează circulația poate efectua semnal cu brațul ca vehiculul să avanseze, să depășească, să treacă prin fața ori prin spatele său, să îl ocolească prin partea sa stângă sau dreaptă, iar pietonii să traverseze drumul ori să se oprească.
La efectuarea comenzilor polițistul poate folosi şi fluierul.

## Slide 27
Oprirea participanților la trafic este obligatorie şi la semnalele date de:
a) polițiștii de frontieră;
b) îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării;
c) agenții de cale ferată, la trecerile la nivel;
d) personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice;
e) membrii patrulelor școlare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităților de învățământ;
f) nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceștia traversează strada.

## Slide 28
Semnalele speciale de avertizare luminoase
Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule şi au următoarele semnificații:
a) lumina roșie obligă participanții la trafic să oprească în direcția de mers cât mai aproape de marginea drumului;
b) lumina albastră obligă participanții la trafic să acorde prioritate de trecere;
c) lumina galbenă obligă participanții la trafic să circule cu atenție.

## Slide 29
Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
a) pentru lumina roșie - autovehiculele aparținând poliției şi pompierilor;
b) pentru lumina albastră - autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații şi ale Serviciului de Protecție şi Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență;

## Slide 30
c) pentru lumina galbenă - autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depășite ori care însoțesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substanţe periculoase, cele destinate întreținerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curățeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi depanării autovehiculelor rămase în pană sau avariate, precum şi tractoarele care tractează utilajele agricole şi tehnologice cu dimensiuni de gabarit depășite.

## Slide 31
Semnalizarea temporară
Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restricție sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleași caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea că fondul alb este înlocuit cu fondul galben.

## Slide 32
Semnalele luminoase
Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.
După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:
a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitentă de avertizare;
b) cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni şi bicicliști;
c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.

## Slide 33
Semnalele luminoase pentru dirijarea circulației în intersecții au următoarele semnificații:
a) semnalul de culoare verde permite trecerea;
b) semnalul de culoare roșie interzice trecerea;
c) semnalul de culoare galbenă împreună cu cel de culoare roșie interzic trecerea.
(art.30 alin.3 din OUG 195)

## Slide 34
(1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulației în intersecții se instalează obligatoriu înainte de intersecţie, astfel încât să fie vizibile de la o distanță de cel puțin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealaltă parte a intersecției.
(2) Semnificația semnalelor luminoase pentru dirijarea circulației vehiculelor este valabilă pe întreaga lățime a părții carosabile deschise circulației conducătorilor cărora li se adresează. Pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, pentru direcții diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificația semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile astfel semnalizate.(art.48 din Reg.)

## Slide 35
Pe lămpile de culoare roșie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate săgeți de culoare neagră care indică direcțiile de deplasare corespunzătoare acestora.
În acest caz interdicția sau permisiunea de trecere impusă de semnalul luminos este limitată la direcția sau direcțiile indicate prin aceste săgeți.
Aceeași semnificație o au şi săgețile aplicate pe panourile adiționale ce însoțesc, la partea inferioară, semafoarele.
Săgeata pentru mersul înainte are vârful în sus.
(art.49 din Reg.)

## Slide 36
Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la același nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeți verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcția indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiția acordării priorității de trecere vehiculelor şi pietonilor care au drept de circulaţie (art. 59 alin.4 din OUG 195).
Conducătorii vehiculelor sunt obligați să acorde prioritate de trecere participanților la trafic cu care se intersectează şi care circulă conform semnificației culorii semaforului care li se adresează

## Slide 37
Semnalul de culoare roşie interzice trecerea
La semnalul de culoare roșie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersecției, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părții carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat.
Atunci când semnalul de culoare roșie funcționează concomitent cu cel de culoare galbenă, acesta anunță apariția semnalului de culoare verde.

## Slide 38
Când semnalul de culoare galbenă apare după semnalul de culoare verde, conducătorul vehiculului care se apropie de intersecţie nu trebuie să treacă de locurile prevăzute, cu excepția situației în care, la apariția semnalului, se află atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiții de siguranță.
Semnalul de culoare galbenă intermitent permite trecerea, conducătorul de vehicul fiind obligat să circule cu viteză redusă, să respecte semnificația semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc.

## Slide 39
Alte semnale luminoase
În cazul semaforizării corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum şi dispozitive luminoase care să arate participanților la trafic timpii stabiliți prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule, şi viteza de deplasare.

## Slide 40
Indicatoarele
Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:
a) de avertizare;
b) de reglementare, care pot fi:
1. de prioritate;
2. de interzicere sau restricție;
3. de obligare;
c) de orientare şi informare, care pot fi:
1. de orientare;
2. de informare;
3. de informare turistică;
4. panouri adiționale;
5. indicatoare kilometrice şi hectometrice;
d) mijloace de semnalizare a lucrărilor, care cuprind:
1. indicatoare rutiere temporare;
2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor.

## Slide 41
Indicatoarele pot fi însoțite de panouri cu semne adiționale conținând inscripții sau simboluri care le precizează, completează ori limitează semnificația.
Indicatoarele de avertizare se instalează înaintea locului periculos, la o distanță de maximum 50 m în localități, între 100 m şi 250 m în afara localităților, respectiv între 500 m şi 1.000 m pe autostrăzi şi drumuri expres.
Când condițiile din teren impun amplasarea la o distanță mai mare, sub indicator se instalează un panou adițional "Distanța între indicator şi începutul locului periculos".

## Slide 42
Pe autostrăzi şi drumuri expres, în toate cazurile, sub indicator este obligatoriu să se instaleze un panou adițional "Distanța între indicator şi începutul locului periculos". În situația în care lungimea sectorului periculos depășește 1.000 m, sub indicator se montează panoul adițional "Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul".

## Slide 43
Semnificația indicatoarelor de interzicere sau de restricție începe din dreptul acestora.
În lipsa unei semnalizări care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea ori a unor indicatoare care să anunțe sfârșitul interdicției sau al restricției, semnificația acestor indicatoare încetează în intersecția cea mai apropiată.
Când indicatoarele de interzicere sau restricție sunt instalate împreună cu indicatorul ce anunță intrarea într-o localitate, semnificația lor este valabilă pe drumul respectiv până la întâlnirea indicatorului "Ieșire din localitate", cu excepția locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.

## Slide 44
Marcajele
Marcajele servesc la organizarea circulației, avertizarea sau îndrumarea participanților la trafic.
Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutieră pe care le completează sau le precizează semnificația.

## Slide 45
Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:
a) longitudinale, care pot fi:
1. de separare a sensurilor de circulaţie;
2. de separare a benzilor pe același sens;
b) de delimitare a părții carosabile;
c) transversale, care pot fi:
1. de oprire;
2. de cedare a trecerii;
3. de traversare pentru pietoni;
4. de traversare pentru bicicliști;
d) diverse, care pot fi:

## Slide 46
1. de ghidare;
2. pentru spații interzise;
3. pentru interzicerea staționării;
4. pentru stații de autobuze, troleibuze, taximetre;
5. pentru locuri de parcare;
6. săgeți sau inscripții;
e) laterale aplicate pe:
1. lucrări de artă (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);
2. parapete;
3. stâlpi şi copaci situați pe platforma drumului;
4. borduri.

## Slide 47
Marcajul longitudinal format din linii continue care delimitează banda pe care este aplicat şi un marcaj simbolizând o anumită categorie sau anumite categorii de vehicule semnifică faptul că banda este rezervată circulației acelei sau acelor categorii de vehicule.
Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinuă simplă sau dublă permite trecerea peste acesta, dacă manevra sau reglementările instituite impun acest lucru.

## Slide 48
Marcajul cu linie discontinuă simplă:
a) marcajul cu linie discontinuă simplă:
1. pentru separarea sensurilor de circulaţie, pe drumurile cu două benzi şi circulaţie în ambele sensuri;
2. pentru separarea benzilor de circulaţie pe același sens, pe drumurile cu cel puțin două benzi pe sens;
3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinuă la una continuă. În localități acest marcaj nu este obligatoriu;
4. pentru a separa, pe autostrăzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulaţie;
5. pentru marcaje de ghidare în intersecții;

## Slide 49
Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă simplă sau dublă interzice încălcarea acestuia.
Marcajul format dintr-o linie continuă aplicată pe bordura trotuarului sau la marginea părții carosabile interzice staționarea vehiculelor pe acea parte a drumului.
Când o asemenea linie însoțește un indicator de interzicere a staționării, aceasta precizează lungimea sectorului de drum pe care este valabilă interzicerea.

## Slide 50
marcajul cu linie discontinuă dublă, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este însoțit de dispozitive luminoase speciale.

## Slide 51
Linia continuă se folosește în următoarele situații:
a) linia continuă simplă, pentru separarea sensurilor de circulaţie, a benzilor de același sens la apropierea de intersecții şi în zone periculoase;
b) linia continuă dublă, pentru separarea sensurilor de circulaţie cu minimum două benzi pe fiecare sens, precum şi la drumuri cu o bandă pe sens sau în alte situații stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul poliției rutiere.

## Slide 52
În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continuă şi una discontinuă alăturate, conducătorul de vehicul trebuie să respecte semnificația liniei celei mai apropiate în sensul de mers.
Pe drumurile cu circulaţie în ambele sensuri prevăzute cu o singură bandă pe sens, pe distanța cuprinsă între indicatoarele de avertizare "Copii", aferente celor două sensuri, marcajul de separare a sensurilor se execută cu linie continuă.

## Slide 53
Marcajele de delimitare a părții carosabile
sunt amplasate în lungul drumului, se execută la limita din dreapta a părții carosabile în sensul de mers, cu excepția autostrăzilor şi a drumurilor expres, unde marcajul se aplică şi pe partea stângă, lângă mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulaţie. Aceste marcaje pot fi cu linie continuă sau discontinuă simplă.

## Slide 54
Marcajele de ghidare :
au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze în traversarea unei intersecții ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulaţie nu sunt coliniare.

## Slide 55
Marcajele pentru interzicerea staționării
se pot realiza:
a) prin linie continuă galbenă aplicată pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublând marcajul de delimitare a părții carosabile spre exteriorul platformei drumului;
b) printr-o linie în zig-zag la marginea părții carosabile.

## Slide 56
Marcajele prin săgeți
sunt folosite pentru:
a) selectarea pe benzi;
b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentară pentru vehicule lente, banda care se suprimă prin îngustarea părții carosabile);
c) repliere, numai în afara localităților pe drumuri cu o bandă pe sens şi dublu sens de circulaţie.

## Slide 57
Marcajul transversal constând dintr-o linie continuă
indică linia înaintea căreia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului "Oprire".
Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusă printr-un semnal luminos, printr-o comandă a agentului care dirijează circulația, de prezenţa unei treceri la nivel cu o cale ferată, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni.
Înaintea marcajului ce însoțește indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabilă inscripția "Stop".

## Slide 58
Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinuă
indică linia care nu trebuie depășită atunci când se impune cedarea trecerii.
Înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabilă un marcaj sub formă de triunghi având o latură paralelă cu linia discontinuă, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.

## Slide 59
Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indică locul pe unde pietonii trebuie să traverseze drumul. Aceste linii au lățimea mai mare decât a oricăror alte marcaje (Trecerile de pietoni)
Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic față de axul drumului, indică locul destinat traversării părții carosabile de către bicicliști

## Slide 60
Marcajul sub forma unei sau unor săgeți, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obligă la urmarea direcției sau direcțiilor astfel indicate. Săgeata de repliere care este oblică față de axul drumului, aplicată pe o bandă sau intercalată într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizează obligaţia ca vehiculul care nu se află pe banda indicată de săgeată să fie condus pe acea bandă
Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifică interzicerea staționării vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat.
O astfel de linie completată cu înscrisul "Bus" sau "Taxi" poate fi folosită pentru semnalizarea stațiilor de autobuze şi troleibuze, respectiv de taximetre.

## Slide 61
4. Obligațiile participanților la trafic
Participanții la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluența şi siguranța circulației, să nu pună în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietății publice ori private.

## Slide 62
Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege.
În exercitarea atribuțiilor care îi revin, polițistul rutier are dreptul să verifice vehiculul, precum şi identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflați în interiorul acestuia atunci când există indicii despre săvârșirea unei fapte de natură contravențională sau penală.

## Slide 63
Conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere şi persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcție cu centuri sau dispozitive de siguranță omologate trebuie să le poarte în timpul circulației pe drumurile publice, cu excepția:
a) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staționează;
b) femeile în stare vizibilă de graviditate;
c) conducătorii de autoturisme care execută servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transportă pasageri;
d) persoanele care au certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță;
e) instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învață să conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorității competente în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere.

## Slide 64
Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcție cu centuri de siguranță au obligaţia să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poartă centurile de siguranță sau sunt transportați numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condițiile prevăzute de regulament.
Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii în vârstă de până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță, cu excepția celor destinate transportului public de persoane, precum şi a taxiurilor dacă în acestea din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din față, în condițiile prevăzute în regulament.

## Slide 65
Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălțime de până la 150 cm, pot fi transportați în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunul din față.

## Slide 66
Se interzice:
oricărei persoane să arunce, să lase sau să abandoneze obiecte, materiale ori substanţe sau să creeze obstacole pe drumul public.
Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligată să îl înlăture şi, dacă nu este posibil, să îi semnalizeze prezenţa şi să anunțe imediat administratorul drumului public şi cea mai apropiată unitate de poliție.
Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum şi persoanelor care ocupă scaunul din față să țină în brațe animale în timpul deplasării pe drumurile publice.